ÚVOD DO POŽADAVKŮ SMĚRNIC RoHS 2002/95/ECRoHS

RoHS - The restriction of use of certain Hazardous Substances

Směrnice o omezení používání určitých nebezpečných složek zahrnuje šest složek:

- Olovo (Pb)

- Rtuť (Hg)

- Šestimocný chrom (Cr(VI))

- Kadmium (Cd)

- Polybromované bifenyly (PBB)

- Polybromovaný difenyléter (PBDE)

Tyto materiály jsou zakázány v zařízení, které je uvedeno v rozsahu této směrnice:

Směrnice se týká elektrických a elektronických zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, a zařízení k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu a pole, které spadá do kategorií uvedených v příloze IA směrnice 2002/96/ES (OEEZ) a je určeno pro použití s napětím nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

Rozsah je osm z desíti kategorií směrnice 2002/96/ES. Jsou to:

- Velké spotřebiče pro domácnost
Velká chladicí zařízení
Chladničky
Mrazničky
Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin
Pračky
Sušičky
Myčky nádobí
Vařiče a pece
Elektrické sporáky
Elektrické varné desky
Mikrovlnné trouby
Ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin
Elektrické přístroje pro vytápění
Elektrické radiátory
Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku
Elektrické ventilátory
Klimatizační zařízení
Ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení

- Malé spotřebiče pro domácnost
Vysavače
Stroje na čištění koberců
Ostatní zařízení pro čištění
Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilií
Žehličky a jiná zařízení používaná k žehlení, mandlování a další péči o oděvy
Opékače topinek
Fritézy
Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů
Elektrické nože
Střihačky na vlasy, vysoušeče vlasů, elektrické kartáčky na zuby, holicí strojky, zařízení na masáže a jiná zařízení pro péči o tělo
Hodiny, hodinky a zařízení pro účely měření, zobrazování nebo zaznamenávání času
Váhy

- Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
Centrální zpracování údajů:
Velké sálové počítače, servery
Minipočítače
Tiskárny
Osobní počítače:
Osobní počítače (včetně CPU, myši, monitoru a klávesnice)
Laptopy (včetně CPU, myši, monitoru a klávesnice)
Notebooky
Elektronické diáře
Tiskárny
Kopírovací zařízení
Elektrické a elektronické psací stroje
Kapesní a stolní kalkulačky
a další výrobky a zařízení pro sběr, uchovávání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem
Uživatelská koncová zařízení a systémy
Faxové přístroje
Dálnopisné přístroje
Telefonní přístroje
Telefonní automaty
Bezdrátové telefonní přístroje
Mobilní telefony
Telefonní záznamníky
a další výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací telekomunikačními prostředky

- Spotřební elektronika
Rozhlasové přijímače
Televizní přijímače
Videokamery
Videorekordéry
Hi-fi rekordéry
Zesilovače zvuku
Hudební nástroje
a jiné výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů, nebo technologie pro šíření zvuku nebo obrazu jinými než telekomunikačními prostředky

- Osvětlovací zařízení
Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel v domácnostech
Přímé (trubicové) zářivky
Kompaktní zářivky
Vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek
Nízkotlaké sodíkové výbojky
Jiná osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek

- Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

Vrtačky
Pily
Šicí stroje
Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné opracování dřeva, kovu a dalších materiálů
Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely
Nástroje pro pájení, svařování nebo pro podobné účely
Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo jiné zpracování kapalných nebo plynných látek jinými způsoby
Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti

- Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
vElektrické vláčky nebo sady elektrických závodních autíček
Ruční ovladače videoher
Videohry
Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd.
Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi
Výherní mincovní automaty

- Automaty
Automaty na horké nápoje
Automaty na horké nebo chlazené lahve nebo plechovky
Automaty na pevné výrobky
Automaty na peníze
Veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků

RoHS požadavky se aplikují na konečné výrobky, které spadají do rozsahu této směrnice. To znamená, že všechny složky a kombinace složek spadající do montážní podskupiny nesmí obsahovat žádnou ze zakázaných složek v úrovni nad maximální koncentraci.
Složky by neměly být formálně přípustné, ale udaná maximální hodnota koncentrace je 0,1 procentuelní hmotnosti olova, rtuti, šestimocného chromu, PBB a PBDE a 0,01 procentuelní váhy kadmia ve stejnorodých materiálech.

VÝJIMKY

- Náhradní díly na opravu elektrického a elektronického zařízení umístěného na trh před 1.červencem 2006.

- Znovupoužití elektrického a elektronického zařízení umístěného na trh před 1.červencem 2006.

- Specifické použití

  - Olovo - pájka, konečná povrchová úprava složek, laky jako barviva a dehydrátory, PVC jako zpevnění, baterie.

  - Kadmium - elektrolyticky pokovené povrchy, speciální pájky, elektrické kontakty, relé a vypínače, PVC stabilizátor, plastové, skleněné a keramické barvy, některý skleněný a keramický materiál.

  - Rtuť - lampy, senzory, relé.

  - Šestimocný chrom - pasivační povrchy na kovech, rzi zabraňující barvy.

  - PBB a PBDE - zpomalovače hoření v plastech.

Výjimky v použití jednotlivých zakázaných složek

Použití olova, rtuti, kadmia a šestimocného chrómu, která jsou vyjmuta.

- Rtuť v kompaktních zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje 5 mg na zářivku.

- Rtuť v trubicových zářivkách pro obecné účely, jejíž obsah nepřevyšuje:

  - u halofosfátových zářivek | 10 mg |

  - u trifosfátových zářivek s běžnou dobou životnosti | 5 mg |

  - u trifosfátových zářivek s běžnou dobou životnosti | 8 mg. |

- Rtuť v trubicových zářivkách pro zvláštní účely.

- Rtuť v jiných svítidlech konkrétně neuvedených v této příloze.

- Olovo ve skle obrazovek, elektronických součástech a zářivkách.

- Olovo jako prvek slitin s ocelí obsahujících až 0,35 % hmot. olova, slitin s hliníkem obsahujících až 0,4 % hmot. olova a slitin s mědí obsahujících až 4 % hmot. olova.

- Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny cínu a olova obsahující více než 85 % olova),

  - olovo v pájkách pro zásobování, skladování a systémy skladování (výjimka do roku 2010 povolena),

  - olovo v pájkách pro zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě pro telekomunikace,

  - olovo v keramických elektronických dílech (např. piezoelektrické přístroje).

- Použití kadmia s výjimkou použití zakázaných směrnicí 91/338/EHS [1], kterou se mění směrnice 76/769/EHS [2] týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků.

- Šestimocný chrom jako antikorozivní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách.

- V rámci postupu uvedeného v čl. 7 odst. 2 Komise přednostně vyhodnotí použití:

  - DekaBDE,

  - rtuti v trubicových zářivkách pro zvláštní účely,

  - olova v pájkách pro počítačové servery, paměti počítačů a systémy pro počítačové ukládání dat, zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě pro telekomunikace (vzhledem ke stanovení zvláštního časového omezení pro tuto výjimku) a

  - žárovek, aby bylo možné co nejdříve stanovit, zda mají být tyto položky odpovídajícím způsobem pozměněny.

Baterie nejsou směrnicí RoHS upraveny a jejich úprava je v samostatné legislativě.

Směrnice RoHS nabude platnosti 1. července 2006. Od tohoto data, výrobci určitých kategorií elektrického a elektronického zařízení nesmí umístit na trh produkty obsahující šest zakázaných složek až na výjimky.

Kdo je zodpovědný?

Výrobce zařízení má zajistit, že jeho produkty neobsahují šest zakázaných složek. Směrnice neupravuje výrobu jednotlivých komponent a náhradních dílů. Výrobce tedy musí sám zajistit, aby žádná z komponent jeho produktu neobsahovala zakázané složky.

"Výrobcem" se rozumí jakákoli osoba, která, bez ohledu na způsob prodeje, včetně komunikačních prostředků na

- vyrábí a prodává pod svou vlastní značkou elektrická a elektronická zařízení;

- dále prodává pod svou vlastní značkou elektrická a elektronická zařízení vyrobená jinými dodavateli; prodejce přitom není považován za výrobce, jestliže se značka výrobce objevuje na zařízení, jak je uvedeno v pododstavci i), nebo

- dováží nebo vyváží elektrická a elektronická zařízení na profesionální bázi do členského státu.

Co bude výrobce požadovat pro vyhovění RoHS legislativě?

Umístěním výrobku na trh, výrobce zaručuje, že výrobek vyhovuje RoHS legislativě. Úřady každého státu provádí dozor na daném trhu a kontrolu produktů.

Absence nebo přítomnost těchto šesti složek má být dokázána na jednotlivé součástky. Například výrobce PC by měl získat prohlášení na jednotlivé součástky. Deklarace mohou mít papírový či elektronický formát.

# Povrchové úpravy

| Pevnost materiálů ČSN 02 1103.X0 (první číslice za normou) | Povrchová úprava ČSN 02 1103.0X (druhá číslice za normou) | Materiál podložek ČSN 02 1702.X0 (první číslice za normou) |
| --- | --- | --- |
| .0- | 4D | - | .-0 | bez úpravy | .0- | bez úpravy |
| .1- | 5D | DIN 5.6 | .-1 | čistý povrch | .1- | ocel |
| .2- | 5S | DIN 5.8 | .-2 | černěné | .2- | hliník |
| .3- | 6S | DIN 6.8 | .-3 | fosfátovanéh | .3- | měď |
| - | - | - | .-4 | kadmiované | .4- | bronz |
| .5- | 8G | DIN 8.8 | .-5 | zinkované | .5- | mosaz |
| - | - | - | .-6 | mosazené | .6- | olovo |
| .7- | 10K | DIN 10.9 | .-7 | niklované | .7- | lesklá lepenka |
| .8- | mosaz | DIN - MS | .-8 | chromované | .8- | tvrzený papír |
| .9- | 12K | DIN 12.9 | .-9 | zvláštní povrch | .9- | podle zvláštního předpisu |