## Střižný nástroj – projekt

Integrovaná Střední škola technická Mělník

( K učilišti 2566     276 01  Mělník )

Datum :  9. 6. 2009                         Třída : 3.MS

Vypracoval: Milan Matějka                Hodnocení:

Navrhněte postupový střižný nástroj pro výrobu pojistné podložky M36 dle ČSN 02 1751 pro 10 000 kusů.

Zadané hodnoty :  Ø d1 = 37 mm

Ø d2 = 75mm

t  = 1,5 mm

ocel 11321

1 – Výpočet skutečné střižné síly                         Rms= 0,8.Rm       Rm – Volím

dle dle  ST2  320 Mpa

F1 = π. d1. t. 0,8. Rms                                                      Rms= 0,8.320    Rm – mez pevnosti

materiálu (Mpa)

F1 = 3,14 .37.1,5.0,8.256  –  F1 = 35691 N                    Rms= 256 Mpa    Rms – mez pevnosti

ve střihu

F2 = π. d2. t. 0,8. Rms

F2 = 3,14 . 75. 1,5. 0,8. 256 –  F2 = 72346 N

Fc =  F1 + F2

Fc = 35691 + 72346 = 108037 N

2 – Síla pro protlačení výstřižku

Fpr = (0,02 až 0,05).Fc                            Fc – skutečná střižná síla

Fpr = 0,04 . 108037

Fpr = 4321,48 N

3 – Výpočet stírací síly

Fst = C.Fc                                         C – součinitel , volím 0,16 dle ST2 str. 225

Fst = 0,11 . 108037                                  Fc – skutečná střižná síla (N)

Fst = 11884,07 N

4  – Výpočet síly lisu

F = Fc + Fst

F = 108037 + 11884,07

F = 119921,07 N

FL = k . F                                         Volím  součinitel k = 1,4mm , F – síla lisu

FL = 1,4 . 119921,07

FL = 167889,5 N

5 – Střižná vůle (mezi střižníkem a střižnicí)

( = kv.t                           Volím součinitel kv = 1/20 (měkká ocel) ----- dle ST2 str. 225

v = 0,05.1,5                     t = tloušťka stříhaného materiálu

v = 0,075mm

Ø střižníku

Ø d1 = 37mm

Ø střižnice (D1+v) 			Ø střižnice			Ø střižníku

Ø D1 = 37,075mm			Ø D2 = 75mm			Ø d2 = 74,925mm

6 - Volba materiálu

Střižnice - 11 191.4

Střižníku - 19 422.4

Vodící deska - 11 500

Upínací deska – 11 500

Kotevní deska – 11 600

Opěrná deska – 12 050

7 – Volba můstku, návrh šířky, vodící vůle, volba střižně skříně

Volba můstku m = 2,25mm ----- dle ST2 str. 224

m1 = měkká ocel 1,5mm (2,3 až 2,5) ----- volím m1 = 2,3 dle ST2  str. 224

Šířka plechu…75+4,6=79,6mm

Šířka okrajů…2,3mm

Vodící vůle ----- volím 0,4

Návrh šířky plechu - š = 2.m1+75+0,3

m 1

š = 80mm

80

75

m 1

Volím střižnou skříň 245x155 ČSN 22627.1 ------ dle ST2 str. 234

Volím pozinkovaný plech b = 1200mm dle ST2 str. 110

8 – Určení délek střižníku

L = l1 + l2 + l3

L  - nejčastěji bývá 60 až 80mm ----- volím 60mm

L – normalizovaná délka

l1 – tloušťka vodících lišt

l2 – tloušťka vodící desky

l3 – tloušťka upínací desky

9 - Určení těžiště sil

10 – Určení plochy výstřižku :

a) početně :

b) graficko-početně na milimetrovém papíru :

Graficko-početní metodou jsem naměřil 3825 mm2.

c) pomocí planimetru :

| Měření | Naměřená Hodnota | Rozdíl naměřených hodnot |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,846 | 0,846 |
| 2 | 1,697 | 0,851 |
| 3 | 2,534 | 0,837 |
| 04 | 3,374 | 0,840 |
| 5 | 4,226 | 0,852 |
| 6 | 5,061 | 0,835 |
| 7 | 5,905 | 0,844 |
| 8 | 6,759 | 0,854 |
| 9 | 7,594 | 0,835 |
| 10 | 8,448 | 0,854 |

Součet naměřených hodnot – 8,448

11 – Návrh množství plechu

% využití materiálu :

S polotovaru :

10000 podložek – 22 tabulí 1200x3900

+ 1 tabule 910x1200

80

1200 (15 pruhů)

# Text boxes

m

x

0

#### T1

#### T2

### T

### T3

#### T4

## S1

## S2

## S3

## S4

3900 ( 30 x 15 = 450 ks

130