VODNÍ TURBÍNY A VODNÍ DÍLA

Rozdělení vodních turbín – dle tlaku:

- rovnotlaké (akční)

- přetlakové (reakční)

Podle směru protékající vody:

- axiální – Kaplanova turbína

- radiální	– centripetální – vnější vtok

– centrifugální – vnitřní vtok

- radiálně axiální – Francisova t.

- diagonální – Dériazova t.

- tangenciální – Peltonova t.

Peltonova turbína

rovnotlaký stroj

proud vody je přiváděn na oběžné kolo, jehož lopatky mají tvar misek – počet trysek 1-6

Použití – pro vysokotlaká díla

Regulace 	- škrcením proudu (nebezpečí rázů v potrubí)

- odkláněním proudu

Francisova turbína

univerzální stroj – může být rovnotlaký i přetlakový

oběžné kolo má pevné lopatky, jejich tvar je závislý na součiniteli rychloběžnosti σ

rozváděcí ústrojí je tvořeno oběžnými lopatkami

Použití – univerzální turbína pro spády od 1m do 500m

Regulace	- natáčením rozváděcích lopatek, vede vždy ke zhoršení účinnosti, optimální účinnost je pouze při jednom natočením lopatek

Kaplanova turbína

přetlakový stroj

rozváděcí i oběžné lopatky jsou natáčecí, osa oběžné lopatky je kolmo k ose hřídele

počet lopatek oběžného kola je 4-10

Použití – velké průtoky, spády 2-80m

Regulace 	- natáčením rozváděcích i oběžných lopatek => lepší průběh účinnosti,složitá konstrukce a vyšší cena

Dériazova turbína

přetlakový stroj

konstrukčně podobný Kaplanově turbíně – osy lopatek nejsou kolmo k ose hřídele (diagonální stroj)

počet lopatek je více jak 10

Použití – střední spády a průtoky, turbínu lze uspořádat jako reverzní = při přetočení lopatek může pracovat jako čerpadlo – přečerpávací elektrárny

VODNÍ DÍLA

# Text boxes

- Oběžné lopatky (kolo)

- Rozváděcí lopatky

- Rozváděcí tryska

- Spirální skříň

- Savka

Použití turbín

přetlaková

turbína

rovnotlaká

turbína

Průběh rychlosti a tlaku

- Jalový odpad

- Lapač písku

- Jemné česle

- Turbína

- Strojovna

- Odpadní kanál

- Vodní tok

- Jez

- Kůly, mříž

- Stavidla (8., 12.)

- Hrubé česle

- Lapač kamenů

- Derivační kanál

derivační

Nízkotlaké vodní dílo	H < 15 m

- Strojovna

- Turbína

- Sací roura

- Deskový uzávěr

- Kulový uzávěr

- Hradící deska

- Přivaděč

- Hráz (přehradní zeď)

Středotlaké vodní dílo	H = 15 – 60 m

- Přiváděcí potrubí

- Vyrovnávací nádrž

- Strojovna

- Pojišťovací ventily

Vysokokotlaké vodní dílo	H > 60 m